## Slide 1
논리회로 설계 및 실험
- 8주차 : FPGA 보드 -
정보보호 및 사물지능 연구실 : http://infosec.pusan.ac.kr
지능형융합보안대학원 : http://aisec.pusan.ac.kr
담당 교수: 김호원 교수
조교: 김요한 대학원생(3분반, 월요일), 홍윤영 대학원생(4분반, 수요일)

## Slide 2: FPGA 보드 사용법
A,B 의 입력에 AND, OR, XOR 게이트를 실험하는 예제
X,Y,Z 의 출력은 각각 LED 1,2,3을 컨트롤 할 수 있음
해당 회로에 대한 시뮬레이션까지 확인 하기

## Slide 3: FPGA 보드 사용법
ISE에서 사용할 Verilog HDL로 저장

## Slide 4: FPGA 보드 사용법
ISE 실행하여 ISE 프로그램의 File > New Project 메뉴를 선택

## Slide 5: FPGA 보드 사용법
다음과 같이 프로젝트 설정을 한다
Name : 프로젝트이름
Location : 원하는 위치
Working Directory : 원하는 위치
Top-level source type : HDL
Device Family : Spartan6
Device : XC6SLX45
Package : FGG484
Speed : -3
Simulator : ISim(VHDL/Verilog)
XC6SLX45
FGG484

## Slide 6: FPGA 보드 사용법
Quartus에서 생성한 Verilog 파일 불러오기

## Slide 7: FPGA 보드 사용법
ISE 소프트웨어의 Process 창에서 Syntheize-XST 부분에서 마우스 오른쪽
버튼으로 클릭한 후 , Run으로 문법체크 및 논리 합성 과정 진행

## Slide 8: FPGA 보드 사용법
최종 목적인 FPGA 보드에 프로그램을 위해 디바이스의 핀 위치를 설정
Process 창에서 User Constraints > I/O Pin Planning 부분을 마우스
오른쪽 버튼으로 클릭하여 Run 메뉴를 선택
- 다음과 같은 메시지가 나타나면 Yes 버튼을 클릭한다. 핀 설정을 위한
UCF 파일을 생성하여 프로젝트에 추가할 것인지를 묻는 부분

## Slide 9: FPGA 보드 사용법
Yes를 누르면 PlanAhead 라는 소프트웨어가 실행되며 다음과 같은 화면임
아래 표는 실습과정에서 필요한 PIN번호를 나타냄
추후 실습때 사용할 PIN 번호는 “디지털 논리 회로 설계 Xilinx편“ 460~468 참고

## Slide 10: FPGA 보드 사용법
아래와 같이 PIN설정이 끝나면 저장 후 PlanAhead 소프트웨어를 종료
(input : DIP Swich 1~2, output : LED 1~3)

## Slide 11: FPGA 보드 사용법
ISE에서 시뮬레이션이 가능하지만 Quartus에서 시뮬레이션까지 끝난
코드이므로 바로 장비에 프로그래밍 하여 테스트
- Process 창의 Generate Programming File 부분을 마우스 오른쪽 버튼으로
선택하여 Run 메뉴를 실행
* Synthesize 부터 bitstream 생성까지 진행 됨

## Slide 12: FPGA 보드 사용법
Error 없이 Generate 가 되었다면, Configure Target Device 부분을 확장시켜
Manage Configuration Project(iMPACT)을 실행

## Slide 13: FPGA 보드 사용법
아래 iMPACT 가 실행된다면, Boundary Scan을 더블클릭 후
File -> Initialize Chain 으로 연결된 디바이스를 찾음
만약 cable을 찾을 수 없다고 뜬다면 장치 관리자에서 이름을 확인할 것 (Xilinx USB cable이 있어야하며(펌웨어 어쩌고는 안됨), 없을 시에 연결을 해제한 이후 USB와 JTAG 먼저 연결 후 장치관리자 이름을 확인-> FPGA 보드와 연결)

## Slide 14: FPGA 보드 사용법
Generate된 bit 파일을 불러옴
- bit파일이 verilog파일은 합성 및 bitstream 으로 생성된 파일

## Slide 15: FPGA 보드 사용법
메세지 창이 뜨면 추가 Prom을 사용하지 않으므로 No를 선택 또한
디바이스가 Scan되었다면 Verify를 체크하고 OK 선택

## Slide 16: FPGA 보드 사용법
마지막으로 최종 Program 시키면 디바이스에서 Test 가 가능함
* 디바이스 전원 연결이 되어있지 않거나 JTAG가 연결되어 있지 않다면
디바이스가 Scan되지 않을 수 있습니다.

## Slide 17: FPGA 보드 사용법
1~2번 DIP SWITCH로 제어
None : -
1 or 2 : LED 2,3
1 and 2 : LED 1,2