## Slide 1
논리회로 설계 및 실험
9주차 :7-Segment
정보보호 및 사물지능 연구실 : http://infosec.pusan.ac.kr
지능형융합보안대학원 : http://aisec.pusan.ac.kr
담당 교수: 김호원 교수
조교: 김요한 대학원생(3분반, 월요일), 홍윤영 대학원생(4분반, 수요일)

## Slide 2: 9주차 목표
목표
7-Segment의 작동원리 이해 및 FPGA 보드를 통한 구현

## Slide 3: FPGA 보드 실습
7-segment
b, c 핀 사용
a, b, d, e, g핀 사용
① 각 부분이 모두 다른 핀으로 구성됨

## Slide 4: FPGA 보드 실습
7-seg 8 Digit
① 자리com으로 구분
com1 com2 com3 com4 com5 com6 com7 com8
① com이 0일 때 그 자리가 선택됨
예시)
0 1 1 1 1 1 1 1  com1 선택
1 1 1 1 0 1 1 1  com5 선택

## Slide 5: FPGA 보드 실습
7-seg 8 Digit
com1 com2 com3 com4 com5 com6 com7 com8
① com을 지정하지 않을 경우
8개의 com이 0 값을 가지고 있으므로 모두 동작

## Slide 6: FPGA 보드 실습
7-seg 8 Digit
① 서로 다른 수 출력
com1 | com2 | com3 | com4 | com5 | com6 | com7 | com8
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
… | … | … | … | … | … | … | …
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
… | … | … | … | … | … | … | …
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
… | … | … | … | … | … | … | …

## Slide 7: FPGA 보드 실습
7-seg 8 Digit
① Clock을 사용해서 com을 순서대로 카운트
com1 | com2 | com3 | com4 | com5 | com6 | com7 | com8
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
… | … | … | … | … | … | … | …
Clock
Com1~8이 동작할 때가 0 이라는 것

## Slide 8: FPGA 보드 실습
2주후, 텀프로젝트 제안서 발표가 있을 예정
발표 템플릿은 자유
발표 시간 자유
최대 10분
주제 예시 :
1. 전자시계 2. 전자계산기 3. 암복호화기 4. 디지털 피아노
5. 테트리스
평가 기준 :
창의성 : 25
완성도 : 35
복잡도 : 25
발표 및 설명 : 15
총합 : 100