## Slide 1: 실습 1
Keypad로 누른 숫자를 7 Segment로 출력하시오
7
8
9
4
6
1
2
3
*
0
#
FPGA의 Keypad를 누르면 해당 값을 7 Segment로 출력
5
com8

## Slide 2: 실습 1
Keypad로 누른 숫자를 7 Segment로 출력하시오
FPGA의 Keypad를 누르면 해당 값을 7 Segment로 출력
0~9까지의 10진수 입력(버튼 스위치)
a~g까지의 segment 출력, 1~8까지의 com 출력
여기서는 Com에 대한 고려를 안해도 가능
d2b
b2seg
Keypad
binary
7segment
진리표, 카르노맵 사용시 빠르게 최적화 할 수 있음

## Slide 3: 실습 1
7 Segment 숫자 출력 형태
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

## Slide 4: 실습 2
Keypad로 누른 숫자를 Shift register를 이용하여 7 Segment로 출력하시오
7
8
9
4
6
1
2
3
#
0
*
FPGA의 Keypad를 누르면 해당 값을 저장
7 Segment는 각 register에 저장된 값을 동시에 출력
4개의 com을 사용하여 출력(4개의 4-bit register 사용)
나머지 4개의 com은 따로 항상 1을 만들어주는 처리를 할 것
5
com8
com7
com8
com7
com6
com5
com6
com5
com8
com7
com6
com5
com8
com7
com6
com5

## Slide 5: 실습 2
Keypad로 누른 숫자를 Shift register를 이용하여 7 Segment로 출력하시오
0~9까지의 10진수 입력(버튼 스위치)
a~g까지의 segment 출력, 1~8까지의 comp 출력
4개의 com을 사용하여 저장 데이터 출력(4개의 4-bit register 사용)
3개의 mux와 카운터를 사용하여 4개의 register 값 순차 반복 출력
d2b, trigger, mux_2x1, mux_4bit_2x1는 제공
Mux 사용시 sel에 따른 값이 선택되는 입력포트 잘 볼 것 !
d2b
4bit register * 4
Shift
count4
trigger
ce
b2seg
a ~ g
comp1 ~ 8
사용할 com 8~5 이외에 com 1~4도 연결 해줘야 함

## Slide 6
주의사항
RST 신호에 Not gate 붙이는거 !
CLK -> AB16, RST -> L4
CLK 사용시에 2줄 추가 하는거 !
  NET "clk" IOSTANDARD = LVCMOS25;
  NET "clk" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
보드 연결할때 JTAG 순서 !
연결 안될시 JTAG 연결 다시 하고 Manage Configuration 끄고 다시 켜보고, 안되면 VM 껏다가 켜보기 !
공유 디렉토리 사용!