## Slide 1
논리회로 설계 및 실험
- 5주차 : 카운터와 메모리에 대한 이해-
정보보호 및 사물지능 연구실 : http://infosec.pusan.ac.kr
지능형융합보안대학원 : http://aisec.pusan.ac.kr
담당 교수: 김호원 교수
조교: 김요한 대학원생(3분반, 월요일), 홍윤영 대학원생(4분반, 수요일)

## Slide 2: 6주차 목표
목표
카운터에 대한 이해
메모리에 대한 이해와 4bit x 4 메모리 구현

## Slide 3: 카운터
반복해서 일어나는 현상의 수를 계산하는 장치 ( ex. 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> ... )
2진 카운터나 변형 형태로 n진 카운터로 설계가 가능하며, 주파수나 주기의 측정에 사용될수 있음
카운터
4진 카운터 예
반복 ( 00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00 ... )

## Slide 4: 4진 카운터 회로도
4진 카운터 회로도

## Slide 5: 10진 카운터
0에서 9까지 10개의 상태를 카운트하는 회로
10개의 상태를 표현하려면 적어도 4bit가 필요하므로 4개의 D F/F을 사용
10진 카운터
10진 카운터 예

## Slide 6: 10진 카운터
- 바이너리 값 1001 일때 다음 상태 값은 1010이 아닌 0000으로 됨
10진 카운터 진리표
현재상태 (t) |  |  |  |  | 다음상태 (t+1) |  |  | 
A | B | C | D |  | A(t+1) | B(t+1) | C(t+1) | D(t+1)
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 |  | X | X | X | X
1 | 0 | 1 | 1 |  | X | X | X | X
1 | 1 | 0 | 0 |  | X | X | X | X
1 | 1 | 0 | 1 |  | X | X | X | X
1 | 1 | 1 | 0 |  | X | X | X | X
1 | 1 | 1 | 1 |  | X | X | X | X

## Slide 7: 10진 카운터
10진 카운터 K-Map
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | x | x | x | x
10 | 1 | 0 | x | x
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 1 | 0
01 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | x | x | x | x
10 | 0 | 0 | x | x
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | x | x | x | x
10 | 0 | 0 | x | x
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | x | x | x | x
10 | 1 | 0 | x | x
A(t+1) =
B(t+1) =
C(t+1) =
D(t+1) =
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD

## Slide 8: Register
10진 카운터 회로도
A(t+1) =
B(t+1) =
C(t+1) =
D(t+1) =

## Slide 9: 메모리
기억장치로써 RAM(Random Access Memory)와 ROM(Read Only Memory) 가 있음
주로 기억장치라 하면 RAM 을 가르킴
메모리
SRAM ( static random access memory )
플립플롭 방식의 메모리 장치를 가지는 RAM 중에 하나
전원이 공급되는 동안만 저장된 내용을 기억함 (휘발성)

## Slide 10: SRAM
SRAM의 구조
Register
Register
Selector
DataIn
…
Register
Address
R/W
DataOut
Data
Ce
Data
Ce
Data
Ce

## Slide 11: SRAM
SRAM의 구조 : Data Write
Register
Register
Selector
DataIn
…
Register
Address
R/W
DataOut
Data
Ce
Data
Ce
Data
Ce

## Slide 12: SRAM
SRAM의 구조 : Data Read
Register
Register
Selector
DataIn
…
Register
Address
R/W
DataOut
Data
Ce
Data
Ce
Data
Ce

## Slide 13: SRAM
SRAM의 시뮬레이션 결과
RW 신호가 1일때 0번째 주소에 데이터 저장
RW는 0이면 Read, 1이면 Write
RW 신호가 0이므로 read 하며 값 6 출력
write 신호이면서 clk 이 상승될 때 입력값 6을 저장
0번째 주소에 저장된 13 출력

## Slide 14: SRAM
SRAM의 시뮬레이션 결과
write 신호가 1이되면 1번째 주소에 현재 입력값 9를 저장
RW는 0이면 Read, 1이면 Write

## Slide 15: SRAM
SRAM의 시뮬레이션 결과
write -> read 상태가 되면 output data가 1번째 주소값 데이터를 출력
RW는 0이면 Read, 1이면 Write

## Slide 16: SRAM
SRAM의 시뮬레이션 결과
read -> write 상태가 되면서 클럭이 상승할 때 입력 값을 주소에 저장
RW는 0이면 Read, 1이면 Write

## Slide 17: 실습
10진 카운터 동작 확인
4x4 SRAM 을 설계하고 동작 확인